| Разъём монетоприёмника | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Сигнал, вход |
| 2 | GND |
| 3 | +12 V |
| 4 | Запрет приёма монет, выход |

| Разъём купюроприёмника | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Сигнал, вход |
| 2 | GND |
| 3 | +12 V |
| 4 | +12 V |
| 5 | Запрет приёма купюр, выход |
| 6 | GND |
| 7 | GND |
| 8 | GND |

| Разъём хоппера 10-и контактный | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | +12 V |
| 2 | +12 V |
| 3 | +12 V |
| 4 | GND |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
| 7 | Управление двигателем, выход слаботочный |
| 8 | Ошибка хоппера, вход |
| 9 | Сигнал, вход |
| 10 | Хоппер пуст, вход |

При подключении хоппера Cube mkII настоятельно рекомендуется между платой управления и хоппером установить защитный предохранитель номиналом 3 А по цепи питания +12 вольт.

| Разъём хоппера 5-и контактный | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | GND |
| 2 | Хоппер пуст, вход |
| 3 | Сигнал, вход |
| 4 | Питание мотора +12 V |
| 5 | GND |

Таблица настраиваемых параметров

| № | Параметр | Мин | Макс | Заводское | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересчёт остатка жетонов в хоппере | - | - | - | При нажатии кнопки «+» произойдёт пересчёт жетонов в хоппере |
| 2 | Загружено жетонов\Контролировать остаток, х 10 шт | 0 | 255 | 10 | Число жетонов загруженных в хоппер. Т.е. 10 соответствует 100 жетонам, 0 — отключает программный контроль остатка жетонов |
| 3 | Провести инкассацию (Записать параметр 2 в память) | 0 | 1 | 0 | 0 — ничего не делать, 1 — Добавить к остатку жетонов число жетонов заданных параметром 2 * 10 2 — Вычесть от остатка жетонов число жетонов заданных параметром 2 * 10 3 — Сбросить остаток жетонов в ноль 4 — Задать остаток жетонов равным значению параметра 2 * 10 |
| 4 | Стоимость жетона, имп | 1 | 255 | 1 | Количество импульсов необходимых для приобретения одного жетона |
| 5 | Множитель купюр | 1 | 255 | 1 | Стоимость одного импульса заданная в купюроприёмнике |
| 6 | Множитель монет | 1 | 255 | 1 | Стоимость одного импульса заданная в монетоприёмнике |
| 7 | Предел получения бонуса, имп | 0 | 255 | 0 | 0 - нет бонусных жетонов. Предел получения бонусов. |
| 8 | Предел получения бонуса, имп | 0 | 100 | 0 | 0 - нет бонусных жетонов. Предел получения бонусов. Сотни. |
| 9 | Минимальное число жетонов | 0 | 255 | 1 | Минимальное количество жетонов при котором останавливается приём купюр. |
| 10 | Активный уровень выхода упр. Двигателем | 0 | 1 | 1 | 0 - высокий, 1 – низкий |
| 11 | Активный уровень входа «хоппер пуст» | 0 | 1 | 0 | 0 — НЗ, 1 — НР. Активация входа осуществляется соединением с GND |
| 12 | Активный уровень входа «ошибка хоппера» | 0 | 1 | 1 | 0 — НЗ, 1 — НР. Активация входа осуществляется соединением с GND |
| 13 | Активный уровень выхода «Запрет приёма монет» | 0 | 1 | 0 | 0 - высокий, 1 — низкий |
| 14 | Активный уровень выхода «Запрет приёма купюр» | 0 | 1 | 0 | 0 - высокий, 1 — низкий |
| 15 | Зона не чувствительности после вкл. Двигателя, х 10 мС | 0 | 100 | 5 | 1 - соответствует 10 мС. Необходима для устранения помех возникающих при включении мотора хоппера. |
| 16 | Задержка останова двигателя, х 10 мС | 0 | 100 | 5 | 1 - соответствует 10 мС. Необходима для полной выдачи жетона из хоппера. |
| 17 | Останов мотора после, сек | 1 | 20 | 5 | Время, после которого останавливается мотор, если не получен сигнал выдачи жетона. |
| 18 | Хранить кредит, мин | 0 | 60 | 0 | 0 - не обнулять кредит. Период времени, в течение которого сохраняется остаток после обменной операции |
| 19 | Сохранить кредит в случае неудачной попытки | 0 | 1 | 0 | 0 - не сохранять кредит. 1 — сохранить кредит в ячейку настроек 24, а после перезагрузки восстановить значение кредита. |
| 20 | Отображать счётчики при включении | 0 | 1 | 1 | При включении данного параметра на дисплее после подачи питания сначала отображается значение остатка жетонов, а затем счётчик выданных жетонов. Каждое значение отображается в течение 3-х секунд. 79 – сброс счетчиков. |
| 21 | Минимальное число жетонов к продаже | 1 | 10 | 1 | Минимальное число жетонов к продаже |
| 22 | Импульсный режим работы хоппера без подтверждения выдачи | 0 | 1 | 0 | 1 — импульсный режим 2 — импульсный режим, без подтверждения выдачи |
| 23 | Ожидать нажатия кнопки СТАРТ | 0 | 1 | 1 | Выдавать жетоны только после нажатия кнопки старт. При значении параметра равном нулю, удержание кнопки «СТАРТ» вызывает запуск пересчета жетонов в хоппере |
| 24 | Память не выданных жетонов | 0 | 100 | 0 |  |
| 25 | Прекращать работу после заданного числа неудачных попыток | 1 | 10 | 3 |  |

Для настройки параметров платы управления необходимо нажать кнопку “Set”, после первого нажатия на экране высветится значение остатка жетонов, через 30 секунд или после второго нажатия кнопки “Set” на индикатор будет выведен счётчик выданных жетонов. Ещё через 30 секунд или после третьего нажатия кнопки “Set” на индикатор будет выведен счётчик выданных бонусных жетонов. Дальнейшее нажатие кнопки “Set” позволит перейти к просмотру и изменению параметров платы управления.

Для перехода между параметрами необходимо так же нажимать кнопку “Set”.

Значения параметров отображаются по порядку в соответствии с их номерами, после отображения последнего значения параметра снова отобразится первый.

На экране значение параметра будет отображаться на нижних сегментах, номер отображаемого параметра высвечивается на верхних сегментах.

Для изменения значения параметра, необходимо при отображении соответствующего параметра нажать кнопку “+” для увеличения, или “-” для уменьшения значения. Если в режиме просмотра параметров в течение 30 секунд не была нажата ни одна клавиша, то программа автоматически вернётся в режим ожидания, при этом если были внесены изменения в значение последнего просматриваемого параметра, то эти изменения не сохранятся. Запись в энергонезависимую память изменённого значения параметра происходит только при переходе к следующему параметру.

Приращение всех параметров происходит на фиксированное значение – 1.

Счётчик выданных жетонов хранит общее число выданных жетонов. Максимальное значение счётчика – 65535. При превышении значением счётчика максимума, значение обнуляется.

Счетчик остатка жетонов хранит программно контролируемое значение остатка жетонов в хоппере. Это значение корректируется после каждой операции размена и после изменения значения через параметры 6 и 10. Этот счётчик позволяет останавливать работу при снижении остатка жетонов в хоппере, параметр 9.

Счётчик выданных бонусных жетонов хранит число выданных бонусных жетонов. Максимальное значение счётчика – 65535. При превышении значением счётчика максимума, значение обнуляется.

При включении платы управления начинается тестирование индикаторов, после чего последовательно с интервалом 3 секунды выводятся значения счётчика остатка жетонов, счётчика выданных жетонов и счётчика выданных бонусных жетонов.

| Назначение индикаторов |
| --- |
| Режим | Верхний индикатор | Нижний индикатор |
| Ожидания | Кредит | Расчётное число жетонов |
| Ошибка | Кредит | Код ошибки |
| Настройки | № параметра | Значение параметра |

При наличии каких-либо ошибок устанавливается активный уровень на линиях запрета приёма купюр и монет. При этом нижний индикатор отображает код ошибки.

| Коды ошибок |
| --- |
| 1 | Недостаточно жетонов, (программный контроль) |
| 2 | Ошибка хоппера |
| 3 | Хоппер пуст |
| 4 | Неудачная выдача |

Инкассация программного остатка жетонов

В случае отсутствия у хоппера линии «низкого уровня» жетонов, можно использовать программный контроль за остатком жетонов. Для этого необходимо задать в настройках платы число жетонов загруженных в хоппер. И при дальнейших инкассациях корректировать его.

Корректировка программного остатка жетонов:

Число жетонов в десятках вносим в параметр 2.

Параметром 3 даем понять, что делать:

1 – плюсуем к остатку жетонов число заданное параметром 2.

2 – вычитаем из остатка жетонов число заданное параметром 2.

Далее ждем выхода платы из настроек, при этом параметр 3 сам сбрасывается в нуль, а остаток жетонов корректируется.

Таким обрзом параметр 2 имеет двойное значение:

1. если параметр 3 в настройках = 1 или 2, то значение параметра 2 определяет число жетонов которые плюсуются или вычитаются к программному счетчику при выходе из настроек.

2. в рабочем режиме значение параметра 2 определяет необходимость программного контроля за остатком жетонов.

Программный контроль проверяет чтобы число остатка жетонов было более минимального остатка заданного параметром 9.

Проверить остаток жетонов можно при входе в настройки. Откорректировать путем действий указанных выше.

Если пользоваться программным контролем, то после инкассации параметр 2 можно и нужно не сбрасывать в нуль, а оставлять в любом значении отличном от нуля.

Тогда плата проверяет программный остаток жетонов и выдает ошибку №1, если остаток жетонов менее, либо равен минимальному остатку заданному параметром 9.

Программный остаток жетонов корректируется после каждой выдачи жетона.

Если сбросить параметр 2 в ноль, то плата будет проверять только аппаратный контроль загрузки жетонов в хоппере. Т.е. проверять датчик минимального числа жетонов хоппера.

Программный остаток жетонов при этом игнорируется. При недостатке жетонов в этом случае выдается ошибка №3.

Расчет числа жетонов для выдачи

|  | Значение | Расчёт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчёт внесённых средств | (B * P5)+(C*P6) |
| 2 | Расчёт числа жетонов для выдачи | ((B * P5)+(C*P6))/P4+Bn |
| 3 | Расчёт предела бонусных жетонов | P7+(P8*100) |

Где B – количество импульсов полученных от купюроприёмника,

С - количество импульсов полученных от монетоприёмника,

P1, P2, P3 итд – настраиваемые параметры,

Bn – число бонусных жетонов.

Стоимость бонусного жетона может быть задана в пределах от 0 до (стоимость жетона – 1).

Пример расчёта 1:

Стоимость жетона 10 рублей.

Предел получения бонусного жетона 25 рублей.

В данном случае за 25 рублей будет выдано 2 жетона по 10 рублей и 1 бонусный жетон за 5 рублей.

За 50 рублей будет выдано 4 жетона по 10 рублей и 2 бонусных жетона по 5 рублей.

Пример расчёта 2:

Стоимость жетона 10 рублей.

Предел получения бонусного жетона 20 рублей.

В данном случае за 20 рублей будет выдано 2 жетона по 10 рублей и 1 бонусный жетон бесплатно.

За 40 рублей будет выдано 4 жетона по 10 рублей и 2 бонусных жетона бесплатно.

Пример расчёта 3:

Стоимость жетона 10 рублей.

Предел получения бонусного жетона 28 рублей.

В данном случае за 28 рублей будет выдано 2 жетона по 10 рублей и 1 бонусный жетон за 8 рублей.

За 56 рублей будет выдано 4 жетона по 10 рублей и 2 бонусных жетона по 8 рублей.

Питание платы - 12 вольт.

Потребляемый ток без учёта внешних устройств – до 150 мА.

При подключении подсветки кнопки «Старт» необходимо использовать ограничительный резистор. Ток подсветки не более 50 мА.

В первых версиях плат для управления хопперами в которых отсутствует силовой транзистор включения мотора (например Cube hopper MKII) необходимо использовать переходник. Схема переходника приведена ниже. Для плат с 5-и контактным разъёмом подключения хоппера адаптер не требуется.